Załącznik  Nr 1 do SIWZ – parametry samochodu dla OSP Wola Ociecka

Zamawiający:

Gmina Ostrów , 39-103 Ostrów 225

Wykonawca :

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l 								dla OSP Wola Ociecka

| LP | Wyszczególnienie | Wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000l | Opisać zastosowane rozwiązania –podać parametry techniczne lub wyraz SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1 | Podwozie z kabiną. Dopuszczalna masa całkowita podwozia min 4500 kg |  |
| 1.1 | Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018. Podać producenta i typ nadwozia. |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać: - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) na oferowany pojazd – kopie potwierdzoną za zgodność dostarczyć w dniu dostarczenia pojazdu. - kopie dokumentu: "świadectwo homologacji typu" potwierdzający parametry oferowanego podwozia pojazdu. |  |
| 1.3 | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: -maksymalna długość całkowita po zabudowie 6500 mm, - maksymalna wysokość całkowita pojazdu mierzona przy nadwoziu sprzętowym 2800 mm, - szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi, - rozstaw osi minimum 3600 mm. | długość: szerokość wysokość: rozstaw: |
| 1.4 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED. Sygnalizacja dźwiękowa wyposażona w 2 głośniki o mocy min. 100W każdy. |  |
| 1.5 | Dodatkowe 2 lampy LED sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. |  |
| 1.6 | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy , minimum 120 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 360 Nm, spełniający normę emisji spalin obowiązującą na dzień przekazania pojazdu, pojemność skokowa minimum 2250 cm3. | moc: moment: pojemność: |
| 1.7 | Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś napędzana wyposażona w podwójne koła. |  |
| 1.8 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach. |  |
| 1.9 | Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, - układ foteli w kabinie 1+1+4, - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona, wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną, -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, - dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy, - wskaźnik temperatury zewnętrznej, - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie, - światła przeciwmgielne, - radio samochodowe z czytnikiem CD i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy, - poduszka powietrzna dla kierowcy, - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy, - szyby w tylnych drzwiach przesuwne, - wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą, - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną, - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku, - w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarek, - w kabinie pasażerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń. - kabina pasażerska wyposażona w niezależne ogrzewanie postojowe |  |
| 1.10 | W kabinie zainstalowany radiotelefon Motorolla DM4600 lub równoważny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. | Marka i model radiotelefonu: |
| 1.11 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
| 1.12 | Kolorystyka - błotniki i zderzaki – białe; - kabina, zabudowa – RAL 3000; Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Komendanta Głównego. Wzdłuż boków pojazdu pas przerywany wyróżniający wykonany z foli odblaskowej - drogowej barwy białej. |  |
| 1.13 | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów. |  |
| 1.15 | Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tyłu min 3 resory piórowe i dodatkowe wzmocnienie poprzez zastosowanie miechów pneumatycznych. Instalacja miechów pozwalająca regulować ciśnienie za pomocą kompresora powietrza zamontowanego w pojeździe. Montaż miechów pneumatycznych nie może powodować usunięcia fabrycznych elementów zawieszenia pojazdu w tym ograniczników skoku zawieszenia. |  |
| 1.16 | W kabinie pojazdu zamontowane 4 szt. radiotelefonów przenośnych z ładowarkami samochodowymi. Radiotelefony o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. | Marka i model radiotelefonów: |
| 1.17 | W kabinie zamontowane 4 szt. latarek kątowych C4 LED z ładowarkami samochodowymi. Latarki zgodne z IP 66 lub z wyższą ochroną. Moc światła min 170 lm, kolor obudowy pomarańczowy |  |
| 1.18 | Pojazd wyposażony w regulator prędkości – tempomat z włączaną funkcją regulowanego ogranicznika prędkości – parametr punktowany. Pojazd wyposażony w tempomat – 10 pkt pojazd bez funkcji tempomatu – 0 pkt. | Pojazd wyposażony w tempomat (TAK/NIE): |
| 1.19 | Pojazd wyposażony w fabryczny system nawigacji GPS z monitorem zamontowanym w środkowej części kabiny pasażerskiej przy poddaszu – z możliwością obserwacji z każdego siedzenia w kabinie. Pojazd wyposażony w fabryczny system nawigacji GPS – 10 pkt., pojazd bez nawigacji lub z nawigacją nie fabryczną – 0 pkt | Pojazd wyposażony w nawigację fabryczną (TAK/NIE): |
| 2. Zabudowa pożarnicza |  |
| 2.1 | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej - długość nie mniejsza niż 2500mm. |  |
| 2.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.3 | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 810 mm. Otwieranie żaluzji typu rurkowego. |  |
| 2.5 | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |  |
| 2.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w technologii LED |  |
| 2.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem |  |
| 2.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 2.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 2.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
| 2.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.12 | Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy o następujących minimalnych parametrach; - wydajność pompy 70 l/m - ciśnienie 40 bar Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 50mb na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP |  |
| 2.13 | Zbiornik wody o pojemności min. 1000l wykonany z materiału odpornego na korozję. W zbiorniku zamontowane falochrony, zbiornik wyposażony w przewody przelewowe odprowadzające nadmiar wody poza pojazd. |  |
| 2.14 | 3 szt. szuflad wysuwane poziomo lub pionowo o nośności do 100 kg wyposażona w mocowania do transportu urządzenia typu agregat prądotwórczy czy aparaty powietrzne |  |
| 2.15 | Na platformie dachowej zamocowana nowa aluminiowa drabina 3 przęsłowa DN objęta Świadectwem CNBOP |  |
| 2.16 | Cztery półki – po jednej na każdą skrytkę z mocowaniami na urządzenia strażackie wg zapotrzebowania o nośności do 50 kg. Wszystkie półki z płynną regulacją wysokości |  |
| 2.17 | Przegrody na minimum 10 węży tłocznych – rozmiar wg zapotrzebowania. |  |
| 2.18 | Przygotowanie uchwytów i montaż sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki: Piła łańcuchowa, pilarka tarczowa, motopompa pływająca, armatura, kanistry, deska ortopedyczna, szyny kramera, torba PSP R1. |  |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem automatycznie wypinanym w trakcie rozruchu silnika, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. W komplecie prostownik wyposażony w funkcję automatycznego ładowania w zależności od napięcia akumulatora |  |
| 2.20 | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. |  |
| 2.21 | Maszt pneumatyczny o mocy najaśnic min. 20000 lm, najaśnice w technologii LED. Podnoszenie, opuszczanie i obracanie najaśnic sterowane za pomocą pilota bezprzewodowego. Zasilanie najaśnic i kompresora dla masztu z układu elektrycznego 230V lub z agregatu prądotwórczego, wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m. Świadectwo pojazdu musi uwzględniać maszt jako urządzenie zamontowane na stałe. |  |
| 2.22 | Mocowanie deski ortopedycznej w raz z szynami kramera – deska powinna być podwieszana |  |
| 2.23 | Cztery skrzynki zapewniające miejsce transportowe dla drobnych narzędzi oraz kanistra z paliwem dodatkowym |  |
| 2.24 | Uchwyty dla pilarki do drewna oraz dla piły do betonu i stali |  |
| 2.25 | Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika pojazdu układ ogrzewania wykorzystujący paliwo z układu paliwowego pojazdu. Układ ogrzewania typu „gorące powietrza”, wylot ogrzewanego powietrza skierowany w okolice pompy układu wodno - pianowego |  |
| 2.26 | Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia narzędziowa wykonana całkowicie z aluminium. Wymiary skrzyni 1600x400x500 mm. Skrzynia zamykana pokrywą. Wnętrze skrzyni oświetlane listwą LED włączaną automatycznie po otwarciu skrzyni. Informacja o otwarciu skrzyni sygnalizowana kontrolką na desce rozdzielczej pojazdu. |  |
| 2.27 | Wciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciągu min. 5000 kg i długości liny stalowej min 25 mb. Wciągarka i przód pojazdu zabezpieczone orurowaniem ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk. |  |
| 2.28 | Pojazd wyposażony w zestaw torba medyczna o standardzie PSP R 1 + deska ortopedyczna z szynami kramera i pełnym ekwipunkiem. |  |
| 2.29 | Z tyłu pojazdu nad tylną żaluzją nadwozia sprzętowego zamontowana fala świetlna, do kierowania ruchem min. 8 elementowa LED z pilotem sterującym zamontowanym w przedziale kierowcy |  |
| 2.30 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowo oczkowy z gniazdem zasilającym instalacje elektryczną podpinanej przyczepy |  |
| 2.31 | 6 szt. ubrań specjalnych kompletnych ze Świadectwami Dopuszczenia CNBOP na poszczególne elementy. Komplet ubrania składa się z poniższych elementów: - Spodnie i bluza: Tkanina zewnętrzna ubrania: 75% metaaramid 23% paraaramid, 2% włóknina antystatyczna Membrana: 50% melamina, 50 % metaaramid, powleczenie 100% PU Bariera Termiczna: - 65% metaaramid/20% paraaramid/15% PE Podszewka: 100% bawełny trudnopalnej Ubranie lekkie i ergonomiczne - Buty specjalne skórzane: Buty wykonane ze skóry wodoodpornej licowej czarnej wyposażone w podwójny system zapinania typu C sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych podeszwy z olejoodpornej i żaroodpornej gumy, podeszwy antypoślizgowe, odporne na działanie rozpuszczalników, olejów i kwasów, antyelktrostatyczne posiadające stalowe podnoski zabezpieczające palce przed urazami obuwie posiadające stalową wkładkę zabezpieczającą stopę przed przebiciem na zewnątrz oznakowanie wstawkami odblaskowymi metalowe elementy składowe nierdzewne (oczka, zamki, haki, nity itp. ) - Buty specjalne gumowe: Typ: 2 (zgodnie z EN 15090:2006, p.4.3) Klasyfikacja: II (zgodnie z EN 15090:2006, tablica 1) Kategoria środka ochrony indywidualnej: III (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, Dz.U. 05.259.2173) Właściwości ochronne: F2I HI3 CI SCR - Rękawice: materiał wierzchni stanowi skóra licowa wołowa - wodoodporna wyłożenie: HakaniTHN 210/2 membrana – Sympatex mankiet: ściągacz Hakanit-THN 210/2 rękawice posiadające karabińczyk na wysokości stawów nasady palców umieszczono żółtą taśmę odblaskową bardzo duży stopień wytrzymałości technicznej spełniające normy PN EN 659, PN EN 420 - Kominiarka Dzianina: Aramidowa NOMEX III Kolor: Kość słoniowa - Hełm: osłona twarzy – wizjer metalizowany krótka osłona twarzy – okulary wnętrze wykonane z naturalnej skóry wnętrze komfort + zespół poduszek i wyściółki typu NOMEX system regulacji obwodu głowy w zakresie 51-65 cm system regulacji wysokości noszenia osłona karku – kołnierz krótki z tkaniny ognioodpornej (OS-1) uchwyt zestawu łączności typu SAVOX, uniwersalne gniazdo służące do montażu nahełmowej maski oddechowej i uchwytu latarki Dodatkowo do hełmów uchwyty i latarki LED APEX IP 67 | Podać model: |
| 2.32 | 2 komplety aparatów ochrony układu oddechowego wraz z butlą kompozytową o masie nie większej niż 3 kg, maską i pojemnikiem do jej przechowywania o parametrach podanych poniżej: Waga Kg (płyta nośna i pasy)ok. 3,85 Ciśnienie wejściowe (bar) 0 - 300 Nominalne ciśnienie 1-go stopnia 7,5 Tempo przepływu 1-go stopnia (l/min) > 1000 Tempo przepływu automatu płuc. (l/min) > 400 Ciśnienie aktywacji gwizdka (bar) 50 - 60 Natężenie dźwięku gwizdka (dBA) > 90 Alarm główny ADSU (dBA) Do każdego aparatu sygnalizator bezruchu Dodatkowo 2 butle zapasowe | Podać model: |
| 2.33 | Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji typu A |  |
| 2.34 | 2 szt. osłon poduszek AIRBAG: Zabezpieczenie poduszek powietrznych kierowcy. Rozmiar: 35-39cm i 40-45cm, pięcio-warstwowy materiał COMPLN, impregnowane taśmy. Klamry zabezpieczające, torba transportowa | Podać model: |
| 2.35 | Agregat prądotwórczy o mocy ciągłej minimum 2,2 kW Moc silnika minimum 4 kW Stopień ochrony prądnicy i gniazd min. IP54 Zabezpieczenie wyłączające zasilanie po zwarciu w obwodzie odbiorczym Agregat wyposażony w licznik czasu pracy | Podać model: |
| 2.36 | Belka świetlna, tylne lampy pojazdu oraz tylna lampa pojedyncza zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi |  |
| 2.37 | Nadwozie sprzętowe wyposażone w 4 boczne skrytki poniżej linii podłogi – drzwiczki skrytek po otwarciu powinny tworzyć podesty robocze wytrzymujące obciążenie min. 90 kg. |  |
| 2.38 | Pojazd wyposażony w opony całoroczne o pogrubionej rzeźbie bieżnika z oznaczeniem M+S |  |
| 2.39 | Wentylator oddymiający o poniższych minimalnych parametrach: Wydajność wg AMCA 240 – 21.000m3/h Moc silnika 5 KM Obroty silnika 3400 ob./min Średnica wałka 38 mm Masa maksymalnie 30 kg | Podać model |
| 2.40 | Przecinarka tarczowa do betonu i stali: Stihl TS420 lub równoważna Minimalna moc 3 kW Pojemność skokowa 65 cm3 Średnica tarczy tnącej 340 mm Maksymalna głębokość cięcia minimum 120 mm Ciężar całkowity bez tarczy i paliwa maksymalnie 10 kg Do przecinarki dostarczyć 2 szt. tarcz do betonu i do stali | Podać model |
| 2.41 | Parawan specjalistyczny do oznakowania terenu akcji: Liczba segmentów min 4 (połączone ze sobą) Wymiary segmentu minimalne 1,50 x 1,50 m x 4 seg. Wymiary po spakowaniu maksymalne 140 x 20 (1,60 x 4)/ Stelaż kompozyt Wodoodporność 5000 mm Kolor czerwony | Podać model |
| 2.42 | Narzędzie ratownicze ze stali kutej – Hooligan Szczegóły techniczne: - długość minimum 100 cm - wersja standardowa – łapka do podważania, wyłamywania zamków itp. | Podać model |
| 2.43 | Pachołek odblaskowy z diodoled składany – rozkładany – 6 szt. |  |
| 2.44 | 4 szt. wąż tłoczny do motopompy 52/20 ŁA Zgodne z normą PN-87/M 51151 | Podać model |
| 2.45 | Armatura: - klucz do hydrantów - 2szt. klucza strażackiego do węży - stojak hydrantowy z dwoma wyjściami 75 mm + 2 szt. redukcji z 52 na 75 mm |  |
| 2.46 | Piła łańcuchowa do drewna: Stihl MS 261 lub równoważna Minimalna moc 3 kW Pojemność skokowa 45 cm3 Prowadnica o długości min. 37 cm Podziałka piły łańcuchowej 0,3/8” P Stosunek ciężaru do mocy maksymalnie 2,4 kg/kW | Podać model |
| 2.47 | Motopompa pływająca o parametrach minimalnych: Wysokość podnoszenia minimum do 30 m słupa wody. Nasada tłoczona 75. Min. głębokość ssania 30 mm. Silnik o mocy min.4 kW. Zużycie paliwa nie więcej niż 1 l/h. Czas pracy na pełnym zbiorniku 2 godz. Ciężar motopompy max 30 kg. Wymiary gabarytowe 770 x 430 x 630 mm. Maks. wydajność 1200 dm3/min. Wydajność nominalna (przy 2 barach) 400 dm3/min | Podać model |
| 2.48 | Narzędzia ratownicze wysokiej jakości firmy FISKARS lub równoważne : - Siekiera rozłupująca XL – X25 - Siekiera rozłupująca X17 – średnia - 4 widły do kopania Xact o długości min. 1080 mm - 2 szpadle Xact o długości min 1000 mm - 2 szufle Xact o długości min 1200 mm - Przecinarka ręczna do prętów - Młot wyburzeniowy min 4 kg | Podać model |
| 2.49 | Pojazd wyposażony w szperacz pogorzeliskowy |  |
| 3. | Wymagana dokumentacja |
| 3.1 | Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu, w tym nadwozia sprzętowego, w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego. Kopie dokumentu potwierdzającego autoryzację wydaną przez producenta pojazdu bazowego lub jego głównego przedstawiciela w kraju należy załączyć do oferty. |  |
| 3.2 | Gwarancja podstawowa na samochód - min. 24 miesiące. Naprawy będą wykonywane w czasie do 72 godzin od daty dokonania zgłoszenia - do czasu tego nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia i bezpłatne przeglądy techniczne podwozia w ciągu min. 2 lat w ASO (Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP) wg warunków gwarancji. Koszty oferty powinny uwzględniać: koszty przeglądu w ASO w ciągu min. 2 lat wg warunków gwarancji, koszty wszystkich części potrzebnych do przeglądów technicznych w ASO w ciągu min. 2 lat wg warunków gwarancji. Gwarancja na zabudowę pożarniczą – min. 24 miesiące. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy nadwozia w ramach gwarancji w ciągu min. 2 lat. Naprawy gwarancyjne wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis DOSTAWCY zgodnie z gwarancją producenta. |  |

Sprzęt wymieniony w powyższej specyfikacji oraz sprzęt będący na wyposażeniu jednostki będą wożone w pojeździe zamiennie według zapotrzebowania.

Prawą stronę tabeli wypełnia oferent podając rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań lub wpisując SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA